X Banner  ADJUSTABLE

Ennek a konstrukciónak a különlegessége az, hogy kialakításánál fogva különböző méretű grafikák felhelyezésére ad lehetőséget.

Ahogy más X Bannereknél, itt is a négy, együtt X alakban elhelyezkedő flexibilis szárakon levő rögzítési pontokra helyezzük a grafikát, viszont ezek kialakítása eltér a megszokottól:

1. A grafikus felületet kifeszítő flexibilis szárak hosszúsága állítható, mivel azok egyenként egy-egy teleszkópként funkcionálnak.

2. A flexibilis szárak végein elhelyezkedő rögzítési pontok pozíciói is átállíthatók.

Ezeknek a speciális tulajdonságoknak köszönhetően a grafika szélessége és magassága a következő értékek között lehet: 600 – 800 mm  x 1600 – 2000 mm.

Támasztékul a hátrafele kihajtható láb szolgál, amelynek hosszúsága ugyancsak állítható. Összecsukva a szerkezetet a feltekercselt grafikával együtt a hozzá tartozó hord táskában tárolhatjuk és szállíthatjuk. Javasoljuk, hogy a grafikához felhasznált nyomathordozó maximum 300 g/m² súlyú legyen.

| TERMÉK MEGNEVEZÉS | A GRAFIKAI FELÜLETEK SZÁMA |  | AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA LÁTHATÓ MÉRETE | AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA LÁTHATÓ TERÜLETE |  | AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA NYOMDAI ( TELJES ) MÉRETE | AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA TELJES TERÜLETE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TELJES MÉRET | KIFUTÓ A RÖGZÍTÉSHEZ |  |
|  | Elöl | Hátul |  | Szélesség | Magasság |  |  |  | Szélesség | Magasság | Alsó | Felső |  |  |
|  | ( db ) |  | ( cm ) | ( m2 ) |  | ( cm ) | ( m2 ) |
| X Banner ADJUSTABLE | 1 |  |  | 80,00 | 200,00 | 1,600 |  | 80,00 | 200,00 |  |  | 1,600 |

| AJÁNLOTT NYOMATHORDOZÓ | TÍPUS | SÚLY | SZÉLESSÉG | TEKERCSHOSSZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( g / m² ) | ( m ) | ( m ) |
| PVC ponyva | Frontlit | 400 | 1,10 | 50 |
| PVC ponyva | Frontlit | 500 | 1,10 | 50 |